## Slide 1
内 容
第一篇 电阻电路
第二篇 动态电路
第三篇 稳态电路

## Slide 2
第一篇 电阻电路
第一章 基本概念和基本规律
第二章 电路分析的基本方法
第三章 电路定理
第四章 非线性电阻电路分析

## Slide 3
第四章 非线性电阻电路分析
4.0 二极管电路
4.1 非线性电阻元件的特性
4.2 非线性电阻电路的方程
4.3 图解分析法
4.4 小信号分析法
4.5 分段线性分析法
4.6 数值分析法
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
4.8 应用实例：简易酸奶机电路
  补充内容

## Slide 4
4.0 二极管电路
4.0.1 二极管特性
1. 实际二极管
整流二极管
检波二极管
稳压二极管
发光二极管
光敏二极管
快恢复二极管

## Slide 5
4.0 二极管电路
4.0.1 二极管特性
1. 实际二极管
硅管0.5V,锗管0.1V。
反向击穿
电压U(BR)
导通压降
外加电压大于死区电压，
二极管才能导通
外加电压大于反向击穿电压，
二极管被击穿，失去单向导电性
正向特性
反向特性
U
I
死区电压
P
N
+
–
P
N
–
+
反向电流
在一定电压
范围内保持
常数。
阳极
阴极

## Slide 6
若二极管是理想的，
正向导通时，正向管压降为零，相当于开关闭合
反向截止时，反向电流降为零，相当于开关断开
2. 理想二极管
4.0 二极管电路
4.0.1 二极管特性
特点：非线性

## Slide 7
1. 理想二极管电路分析
4.0 二极管电路
4.0.2 电路分析
R
二极管的开关特性
导通
相当于
开关断开
相当于
开关闭合
S
3V
0V
S
R
R
D
3V
0V
分析方法：将二极管断开，分析二极管两端电位的高低或所加电压UD的正负
截止
注意：

## Slide 8
V阳 =－6 V V阴 =－12 V
取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
D
6V
12V
3k
B
A
UAB
+
–
解：
V阳>V阴，二极管导通
4.0 二极管电路
二极管可看作开关闭合，UAB = －6 V
例1：求UAB

## Slide 9
B
D1
6V
12V
3k
A
D2
UAB
+
–
4.0 二极管电路
两个二极管的阴极接在一起——共阴极结构。取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
∵ UD2 >UD1 ∴ D2 优先导通， D1截止
例2：求UAB
解：
优先导通法
V1阳 =－6 V，V2阳=0 V，V1阴 = V2阴= －12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V
二极管可看作短路，UAB = 0 V
Notes: 优先导通：我和姚明从地上拿苹果放在头上

## Slide 10
V1阴 =6 V，V2阴=0 V，V1阳 = V2阳= 12 V
UD1 = 6V，UD2 =12V
∵ UD2 >UD1 ∴ D2 优先导通， D1截止
B
D1
6V
12V
3k
A
D2
UAB
+
–
4.0 二极管电路
例3：求UAB
两个二极管的阳极接在一起——共阳极结构。取 B 点作参考点，断开二极管，分析二极管阳极和阴极的电位。
解：
优先导通法
二极管可看作短路，UAB = 0 V

## Slide 11
ui > 8V，二极管导通，可看作短路 uo = 8V
ui < 8V，二极管截止，可看作开路 uo = ui
已知： ， 二极管是理想的，试画出 uo 波形。
8V
ui
18V
参考点
二极管阴极电位为 8 V
D
8V
R
uo
ui
+
+
–
–
4.0 二极管电路
例4：
解：

## Slide 12
第四章 非线性电阻电路分析
4.0 二极管电路
4.1 非线性电阻元件的特性
4.2 非线性电阻电路的方程
4.3 图解分析法
4.4 小信号分析法
4.5 分段线性分析法
4.6 数值分析法
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
4.8 应用实例：简易酸奶机电路
  补充内容

## Slide 13
第四章 非线性电阻电路分析

## Slide 14
第一篇 电阻电路

## Slide 15
建 议 作 业 题
一：4.3
三：4.11(解析法做) 4.12 (解析法做)
综合：4.21

## Slide 16
思维导图作业
    作业内容：第四章课程思维导图
    第一篇课程思维导图
    提交网址：https://oc.sjtu.edu.cn/courses
    《电路理论》王昕
    提交文件：思维导图软件程序文件及生成图片
    或纸介质拍成照片
    截止时间：本周日晚24点
建 议 作 业 题

## Slide 17
真理使人自由。
——加州理工学院
THE END

## Slide 18
THE END
The truth shall make you free.

## Slide 19: THE END

## Slide 20
(2) 符号
非线性电阻不满足欧姆定律
u=f(i) 或 i=g(u)
(1) 伏安关系
4.1 非线性电阻元件的特性
4.1.1 非线性电阻元件
1. 非线性电阻元件：在 ui 平面或 iu 平面上的伏安特性曲线不是通过原点的直线。

## Slide 21
如：PN结二极管的伏安特性
因为伏安特性 u—i 呈现单调关系，所以其伏安特性也可表示为
4.1 非线性电阻元件的特性
4.1.2 非线性电阻的分类（按伏安特性关系）
1. 单调型：电压既可表示为电流的单值函数，电流也可表示为电压的单值函数
PN结二极管

## Slide 22
u 是 i 的单值函数，只能取电流 i 作为控制变量，为流控型非线性电阻。
i 是 u 的单值函数，只能取电压 u 作为控制变量，为压控型非线性电阻。
充气二极管
u=f(i)
隧道二极管
i=g(u)
4.1 非线性电阻元件的特性
2. 流控型、压控型：电压仅可表示为电流的单值函数，或电流仅可表示为电压的单值函数
4.1.2 非线性电阻的分类（按伏安特性关系）
Notes: 充气二极管——S形，隧道二极管——n形

## Slide 23
既无法把 u 表达成 i 的单值函数，也无法把 i 表达成 u 的单值函数
与线性电阻不同，非线性电阻一般不是双向电阻
如：理想二极管
4.1 非线性电阻元件的特性
3. 既非压控又非流控：其电压电流关系不能表达为一个变量的单值函数
4.1.2 非线性电阻的分类（按伏安特性关系）
注意：

## Slide 24
4.2 非线性电阻电路的方程
1. 基尔霍夫电流定律（KCL）、基尔霍夫电压定律（KVL）：只与电路的结构有关，而与元件的性质无关。因此就列写KCL和KVL本身方程，非线性电阻电路与线性电阻电路无区别。
2. 元件本身的特性：由于非线性电阻元件的电压电流关系不是线性的，所以不满足欧姆定律，得到的方程将是非线性的。 不同的是元件本身的特性。

## Slide 25
网孔法
消去i1、u3，可得
4.2 非线性电阻电路的方程
例1：图示为一非线性电阻电路，其中R1、R2为线性电阻，R3为非线性电阻，其电压电流关系为
列出电路方程，并求出相应的变量
解1：

## Slide 26
节点电压法
4.2 非线性电阻电路的方程
消去i3，可得
例1：图示为一非线性电阻电路，其中R1、R2为线性电阻，R3为非线性电阻，其电压电流关系为
列出电路方程，并求出相应的变量
解2：

## Slide 27
(1) 非线性电阻的处理与受控电源的处理类似，只是非线性电阻的控制量是电阻本身所在支路上的变量（电压或电流）而已。
(3) 对电压控制型非线性电阻，采用节点法或割集法进行分析比较简单，因为用电压变量（节点电压或割集电压）容易表示电压控制型非线性电阻上的电流
(2) 对电流控制型非线性电阻，采用网孔法或回路法进行分析比较简单，因为用电流变量（网孔电流或回路电流）容易表示电流控制型非线性电阻上的电压
4.2 非线性电阻电路的方程
注意：

## Slide 28
1. 图解分析方法的思路：因为每个方程代表一条特性曲线，图解分析方法就是用作图的方法找到这些曲线的交点，即静态工作点。
4.3 图解分析法
4.3.1 思路
i (u)
u
i
Uoc
O

## Slide 29
1. 图解分析法：
4.3 图解分析法
4.3.2 方法
(1) 将非线性电路拆分为两个一端口电路N1和N2。拆分的方式可以是任意的，一般拆分成线性电路和非线性电路，也可以拆分成两个非线性电路。设N1和N2的电压电流关系：

## Slide 30
4.3 图解分析法
(2) 根据KVL和KCL，有
或
(4) 用图解法在同一坐标系中画出以上两个方程的特性曲线，其交点为电路方程的解。
(3) 联立方程，有
1. 图解分析法：
4.3.2 方法

## Slide 31
例1：如图所示，设非线性电阻R的电压电流关系为 其中u为非线性电阻两端的电压(单位为V)。试求非线性电阻R的静态工作点。
4.3 图解分析法
解：
线性电路部分的电压电流关系
将非线性电阻 R 左边的线性电路部分用戴维宁电路等效

## Slide 32
4.3 图解分析法
非线性电路部分的电压电流关系为
例1：如图所示，设非线性电阻R的电压电流关系为 其中u为非线性电阻两端的电压(单位为V)。试求非线性电阻R的静态工作点。
解：

## Slide 33
4.3 图解分析法
作出两部分电路的伏安特性曲线，其交点为Q，即为非线性电阻R的静态工作点，对应的坐标为
解：
例1：如图所示，设非线性电阻R的电压电流关系为 其中u为非线性电阻两端的电压(单位为V)。试求非线性电阻R的静态工作点。

## Slide 34
1. 问题：上节图解法是在直流激励下，确定静态工作点，如果在此基础上再加入幅度很小的随时间变化的信号（小信号），如何处理呢？
2. 基本思路：是在静态工作点确定的基础上，将非线性电阻电路的方程线性化，得到相应的小信号等效电路或增量等效电路（线性电阻电路）。利用分析线性电路的方法进行分析计算。
4.4 小信号分析法
4.4.1 思路

## Slide 35
任意时刻 t 都有
图示电路中，直流电压源为U0，电阻Ro为线性电阻，非线性电阻R是电压控制型的，其伏安特性i=f(u)，曲线如图所示。
小信号时变电压为uS(t)
4.4 小信号分析法
4.4.2 方法
Notes: 舞台的中央

## Slide 36
2. 当uS(t)0时
Q(UQ，IQ)，即静态工作点
3. 当uS(t)加入时
u1、i1是由于小信号 uS(t) 的作用而引起的偏差。
1. 按照KVL列出电路方程
4.4 小信号分析法
4.4.2 方法

## Slide 37
由if(u)可得
又由于u1很小，可以将上式右边在UQ点附近用泰勒级数展开，取级数前面两项而略去一次项以上的高次项
在任何时刻t，u1、i1相对(UQ，IQ)都是
的条件下，
在
很小的量。
4.4 小信号分析法
4.4.2 方法

## Slide 38
因此有
Gd为非线性电阻在工作点(UQ，IQ)处的动态电导，Rd为相应的动态电阻。
由于Gd 1/Rd在工作点(UQ，IQ)处是一个常量，所以从上式可以看出，小信号电压uS(t)产生的电压u1和电流i1之间的关系是线性的。
4.4 小信号分析法
4.4.2 方法

## Slide 39
由此可以作出给定非线性电阻在工作点(UQ，IQ)处的小信号等效电路
小信号模型
由小信号电路可得
4.4 小信号分析法
4.4.2 方法

## Slide 40
例1：在如图所示非线性电阻电路中，非线性电阻的伏安特性为
，现已知当uS(t)0时，回路中的电流 i 为1A。如果uS(t)cost V时，试用小信号分析法求回路中的电流 i。
由题意可知，此电路中的静态工作点在I0=1A处，工作点处的动态电阻为
作出小信号等效电路
4.4 小信号分析法
解：

## Slide 41
故总电流为
可得
4.4 小信号分析法
解：
例1：在如图所示非线性电阻电路中，非线性电阻的伏安特性为
，现已知当uS(t)0时，回路中的电流 i 为1A。如果uS(t)cost V时，试用小信号分析法求回路中的电流 i。

## Slide 42
1. 分段线性分析法：是一种实用的近似方法，即用一条折线来分段逼近特性曲线，所以有时也称之为折线法。
2. 思路：就是用若干段斜率不同的折线近似代替非线性电阻的实际特性曲线，从而将非线性电阻电路转化为几个线性电路求解，每个线性电路对应一个相应的区间。
4.5 分段线性分析法
4.5.1 思路

## Slide 43
图示为流控型非线性电阻的特性曲线，可以将非线性电阻的特性分作三段，分别用OA、AB、和BC三段直线来逼近它。直线方程如果用电流为自变量，其一般表达式为
分段线性逼近
4.5 分段线性分析法
4.5.2 方法
Uk是第k段直线与u轴交点的坐标。U1=0，U20，U30。Rdk是动态电阻，第k段直线斜率

## Slide 44
图中三条线段上，有三个动态电阻。
OA段是通过原点的直线
Rd1=RD1>0
AB段是下降的直线段
Rd20
RD2<0
Rd2 RD2
BC段是上升的直线段
Rd3>0
RD3>0
Rd3 RD3
其中RD为静态电阻
4.5 分段线性分析法
4.5.2 方法

## Slide 45
第 k 段非线性电阻 Rk 的特性可以用电压源串联线性电阻来等效，如图 (b) 所示，称为分段戴维宁电路。或用电流源并联电导来等效，如图 (c) 所示，称为分段诺顿电路。
或
(a)
(b)
(c)
4.5 分段线性分析法
4.5.2 方法

## Slide 46
例1: 试用分段线性分析法求解图 (a) 所示电路，其中非线性电阻的伏安特性曲线如图 (b) 所示。
(a)
(b)
解:
现在按电压分为两段，分别用OA（ ）、AB（ ）两条直线分段逼近。取u为自变量，直线方程是
4.5 分段线性分析法

## Slide 47
4.5 分段线性分析法
对OA段，可测得Ik=0A，Gdk =0.8S，
显然，这是一个虚假解，应该舍弃。
例1: 试用分段线性分析法求解图 (a) 所示电路，其中非线性电阻的伏安特性曲线如图 (b) 所示。
(a)
(b)
解:

## Slide 48
4.5 分段线性分析法
对AB段，可测得Ik=1.0A，Gdk =0.025S，则
例1: 试用分段线性分析法求解图 (a) 所示电路，其中非线性电阻的伏安特性曲线如图 (b) 所示。
(a)
(b)
解:

## Slide 49
4.5 分段线性分析法
此时正好在AB段的范围内，代入直线方程得到
例1: 试用分段线性分析法求解图 (a) 所示电路，其中非线性电阻的伏安特性曲线如图 (b) 所示。
(a)
(b)
解:

## Slide 50
4.5 分段线性分析法
计算后，根据电压和电流的等效范围进行校验。仅当工作点在其有关段的等效范围内时，其解才正确。否则是虚假工作点，应舍弃
例1: 试用分段线性分析法求解图 (a) 所示电路，其中非线性电阻的伏安特性曲线如图 (b) 所示。
(a)
(b)
解:
注意：

## Slide 51
1. 数值分析法：数值分析法一般采用逼近的方法，使迭代的点序列逐步逼近非线性方程的解。逼近的方法有牛顿法、共轭梯度法等。本节主要介绍牛顿法。
2. 思路：含有一个非线性电阻电路的方程，最终可归结为一个一元非线性方程。假设电路方程的形式为 ，式中x为待求的电路变量，一般为电压或电流。可以通过数值方法对上述方程求解。
4.6 数值分析法
4.6.1 思路

## Slide 52
1. 牛顿法：基于围绕某一近似解 ，对函数 进行泰勒展开给出的，即
如果 很小，则可取一阶近似，得到
这是一个线性方程，记其解为 ，则有
4.6 数值分析法
4.6.2 方法

## Slide 53
2. 牛顿法的几何意义
f(x)=0 的解 x 可解释为曲线 y=f(x) 与x 轴的交点的横坐标。设 x(k) 是 x 的某个近似值，过曲线 y=f(x) 上横坐标为 x(k) 的点 Pk 作切线，并将该切线与x 轴的交点的横坐标 x(k+1) 作为 x 的新的近似值。注意到切线方程为
由于这种几何含义，牛顿法也称为切线法
4.6 数值分析法
4.6.2 方法

## Slide 54
例1：用牛顿法求解图示电路的电压 和电流 ，其中iS=0.673A，二极管的电压电流关系为
由电路可得KCL方程
对 f(u2) 求导，得
的非线性电路方程
将 和 代入上式并整理，得到以 为变量
4.6 数值分析法
解：

## Slide 55
将 u2 的数值代入 式，可得
因此，牛顿法的迭代公式为
取初始值u2=0时的迭代结果为
4.6 数值分析法
解：
例1：用牛顿法求解图示电路的电压 和电流 ，其中iS=0.673A，二极管的电压电流关系为

## Slide 56
对于含有多个非线性电阻电路的方程，最终可归结为一个多元非线性方程组，将一元牛顿法进行推广，可以得到求解多元非线性方程组的牛顿迭代法。假设电路方程的形式为
式中 为待求的电路变量，一般为电压或电流
3. 牛顿法的推广
4.6 数值分析法
4.6.2 方法

## Slide 57
与求解一元非线性方程类似，设 是第k次迭代值，将上式在近似解处进行泰勒展开，并只取一阶近似，得到
4.6 数值分析法
3. 牛顿法的推广
4.6.2 方法

## Slide 58
这是一个线性方程组，写出矩阵形式有
4.6 数值分析法
3. 牛顿法的推广
4.6.2 方法

## Slide 59
简写成
上式可看成牛顿法迭代公式的直接推广
其中系数矩阵 称为雅可比矩阵，
为非线性方程组在 处的函数值向量
4.6 数值分析法
3. 牛顿法的推广
4.6.2 方法
如果雅可比矩阵 是非奇异的，由上式可解出

## Slide 60
例2：用牛顿法求解图示电路各支路电流。电路中各非线性电阻的电压电流关系分别为
列节点①、②的KCL方程得
代入非线性电阻的电压电流关系，得到
4.6 数值分析法
列出回路 l1 的KVL方程得
解:

## Slide 61
将上式代入前面两式中
由上式得到关于u1，u3的非线性电路方程组
4.6 数值分析法
解:
例2：用牛顿法求解图示电路各支路电流。电路中各非线性电阻的电压电流关系分别为

## Slide 62
得到雅可比矩阵为
由式
得迭代公式
4.6 数值分析法
解:
例2：用牛顿法求解图示电路各支路电流。电路中各非线性电阻的电压电流关系分别为

## Slide 63
对非线性方程组，可能会出现许多组解的情况，必须取不同的初始值进行迭代试运算。通过不同初始值的迭代运算，得到两组结果
4.6 数值分析法
解:
经过验算，它们都是电路方程的解。
例2：用牛顿法求解图示电路各支路电流。电路中各非线性电阻的电压电流关系分别为

## Slide 64
由第二组解，得u2=u1u3= 0.2641V，从而各支路电流为
由第一组解，得u2=u1u3 = 2V，从而各支路电流为
4.6 数值分析法
解:
例2：用牛顿法求解图示电路各支路电流。电路中各非线性电阻的电压电流关系分别为

## Slide 65
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
例1：如图所示电路，设计电阻RL、RH，使温度稳定在85～100℃。
如图所示，理想运算放大器的“虚断”特性（同相输入端电流为零），N1的同相端输入电压
解:

## Slide 66
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
由叠加定理，理想运算放大器的“虚断”特性（反相输入端电流为零），可求出N1的反相端电压ut–
例1：如图所示电路，设计电阻RL、RH，使温度稳定在85～100℃。
解:

## Slide 67
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
由理想运算放大器的“虚短”特性，得到
于是得到
代入 ，得
例1：如图所示电路，设计电阻RL、RH，使温度稳定在85～100℃。
解:

## Slide 68
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
当T=85℃时，算得
，该电压值应该等于电压下限值uREFL，于是有
得出
例1：如图所示电路，设计电阻RL、RH，使温度稳定在85～100℃。
解:

## Slide 69
4.7 应用实例：温度测量与控制电路
当T=100℃时，算得
，该电压值应该等于电压上限值uREFH，于是有
得出
例1：如图所示电路，设计电阻RL、RH，使温度稳定在85～100℃。
解:

## Slide 70: THE END